|  | г. Уфа, ул. Айская д.54, офис 1 |
| --- | --- |
|  | 8(347)298-58-83 |  |
|  | 8(927)238-24-74 |  |
| Строительное оборудование по ценам производителя | www.oooazart.ru | ooo-azart@mail.ru |

________________________________________________________________________________

Коммерческое предложение!

Строительная люлька ZLP-630 многоцелевое эффективное подъемное строительное оборудование, применяемое для работ на высотах до 150 метров.

Одним из главных отличительных преимуществ  строительных люлек ZLP-630  (фасадных подъемников) является то, что они имеют полностью разборную конструкцию. Таким образом, при необходимости можно собрать строительную люльку с длиной рабочей платформы 2, 4 или 6 метров.

Основным параметром люльки является грузоподъемность 630 кг.

Технические характеристики:

| Модель | ZLP630 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность максимальная , кг | 630 |
| Высота подъема, м. не более | 150 |
| Скорость подъема, м/мин | 9-11 |
| Тяговое усилие одной лебедки, кН | 6,3 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Диаметр подъемного каната, мм | 8,3 |
| Длина платформы, мм | 6250 |
| Ширина платформы, мм | 650 |
| Высота платформы, мм | 1443 |
| Масса общая, кг | 1790 |

В комплект входят паспорт, инструкция, декларация соответствия.

В полной комплектации!

Стоимость: 165000руб.

Срок поставки 1-2 рабочих дня после оплаты